Zarządzenie nr 6

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie zasad udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych w lasach będących w administrowaniu RDLP w Zielonej Górze. (EI-883-4/07/08).

Na podstawie § 17 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządza się, co następuje:

§ 1.

Definicja i rodzaje szlaków operacyjnych

Szlaki operacyjne są to pasy powierzchni leśnej pozbawione drzew i krzewów, odpowiedniej szerokości i w odpowiednich odstępach, przeznaczone do prowadzenia różnych prac z zakresu pielęgnowania lasu i pozyskiwania drewna.

Ze względu na rodzaj wykonywanych prac wyróżnia się:

- Szlaki zrywkowe służące do przemieszczania po nich przez środki zrywkowe zgromadzonego w ich pobliżu lub wyciągniętego z głębi drzewostanu surowca drzewnego.

- Szlaki technologiczno-zrywkowe, poza wyżej wymienioną funkcją, służą również do wykonywania operacji technologicznych, takich jak ścinka, okrzesywanie, przerzynka, zrębkowanie itd.

§ 2.

Warunki dla szlaków operacyjnych

Wprowadzam obowiązek udostępniania drzewostanów szlakami operacyjnymi, jako wymóg stosowania technologii przyjaznej środowisku leśnemu, dzięki którym cel gospodarczy będzie realizowany przy spełnianiu poniższych warunków:

- ograniczenia szkód w środowisku leśnym poprzez:

- ochronę gleby,

- ochronę drzewostanów i odnowień,

- optymalizacji technicznej jako szlaki zrywkowe i technologiczno-zrywkowe w procesie pozyskania drewna,

- efektywności ekonomicznej,

- poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

Projektowanie szlaków operacyjnych

- Z uwagi na zróżnicowanie powierzchni i kształtu pielęgnowanych drzewostanów, należy zaprojektować sieć szlaków operacyjnych, wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, przy zachowaniu warunków określonych w § 2.

- W lasach ochronnych szlaki należy projektować, jeśli nie spowodują utraty ich funkcji ochronnych.

- Sieć szlaków operacyjnych powinna stanowić element uzupełniający się z istniejącą lub projektowaną siecią dróg i z liniami podziału powierzchniowego.

- Przebieg szlaków operacyjnych należy projektować na etapie wyznaczania drzew do usunięcia w drzewostanach objętych zabiegami pielęgnacyjnymi lub przeznaczonych do użytkowania rębniami złożonymi.

§ 4.

Zasady przebiegu szlaków operacyjnych

Projektowanie szlaków powinno być realizowane po przeanalizowaniu sytuacji na gruncie a więc szlaki powinny przebiegać;

- w zasadzie prostopadle do rzędów drzew,

- po liniach najkrótszych do dróg wywozowych z wykorzystaniem istniejących luk, przerzedzeń, itp.

- powinny uwzględniać omijanie niektórych trudniej dostępnych fragmentów drzewostanu, takich jak miejsca podmokłe, oczka wodne, itp.

- w starszych przerzedzonych drzewostanach, w których trudno wyróżnić rzędy należy kierować się zasadą minimalizacji odległości zrywki i liczby koniecznych do wycięcia drzew.

§ 5.

Termin wykonania szlaków operacyjnych

Wykonanie szlaków powinno być realizowane w rożnych terminach, stosownie do potrzeb, niemniej wskazane jest zakładanie szlaków operacyjnych w czasie pierwszego cięcia z pozyskiwaniem drewna.

§ 6.

Odstęp między szlakami operacyjnymi

Odstęp między osiami sąsiednich szlaków winien być zbliżony do podwojonego wysięgu żurawia maszyny tzn. około 20 metrów lub być jego wielokrotnością. Zaleca się, aby maszyny przy pozyskaniu drewna w trzebieżach były wyposażone w żurawie o wysięgu około 10 metrów.

§ 7.

Szerokość szlaku operacyjnego

- Szerokość szlaku zależy od przewidywanych do zastosowania środków do wykonywania operacji technologicznych i zrywki z zastrzeżeniem § 7. ust.2, 3, 4:

- Dla środków zrywkowych do zrywki półpodwieszonej i wleczonej powinna być o ok. 1 metr większa od szerokości użytego środka.

- Dla środków nasiębiernych  i urządzeń do pozyskania drewna szerokość szlaku powinna być większa o ok. 1,5 metra od szerokości użytego środka.

- Przy wykonywaniu czyszczeń późnych i trzebieży wczesnych szerokość szlaków uzależniona jest głównie od warunków drzewostanowych a następnie od przewidywanych do zastosowania technologii i środków technicznych do zrywki drewna z przestrzeganiem zasad określonych w § 7. ust. 1. pkt a), b):

- Dla czyszczeń późnych maksymalna szerokość szlaku powinna wynosić 2,0 metry.

- Dla trzebieży wczesnych maksymalna szerokość szlaku powinna wynosić 3,5 metra.

- Przy wykonywaniu trzebieży późnych w młodszych drzewostanach i na słabych siedliskach szerokość szlaków nie powinna przekraczać 4,0 metrów.

- Ze względu na zróżnicowanie warunków drzewostanowych dopuszcza się odstępstwa od określonych szerokości szlaków. Decyzję o odstępstwie podejmuje nadleśniczy.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych (technologicznych) w lasach będących w administrowaniu RDLP w Zielonej Górze. ER-4-25/01

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiązane akty prawne:

1. Zarządzenie Nr 11A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 maja 1999 r. w  sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Zn. spr. ZG-7120-2/99 2. Przejściowy Standard SmartWood dla Polski SW-STD-POL-2007-09 wersja 4.0, ostatnia aktualizacja 11 września 2007 r.

Otrzymują.

DK, ZZ, ZU, DI, EP, EF, EI w/m.

Jednostki organizacyjne RDLP w Zielonej Górze - wszystkie.

DRI we Wrocławiu